广州新联泰染织实业有限公司

新民八街34号房屋面维修项目

招

标

文

件

招标单位：广州新联泰染织实业有限公司

二○一七年十月二十日

广州新联泰染织实业有限公司

新民八街34号房屋面维修项目公开招标书

- 综合说明

（一）招标单位：广州新联泰染织实业有限公司

（二）项目名称：新民八街34号房屋屋面维修项目

（三）建设地点：广州市海珠区革新路新民八街34号

（四）建设规模：屋面面积约600平方米

（五）工程类别：屋面瓦面改造

（六）工程涉及的专业：维修改造工程

- 工程内容及施工技术要求

（一）局部拆除屋盖及屋面排水，拆除辘筒瓦面双层瓦约600㎡；

（二）局部拆除 木基层和木装修、拆除 普通木屋架（106排）；

（三）制作及安装钢构件骨架彩钢夹心瓦屋面板约600㎡（彩钢夹心屋面板由乙方提供样板），钢屋架、钢檩条及全部钢结构构件要（如有生锈的，要除锈）刷二遍防锈漆；

（四）楼板钢筋砼板裂缝修复约30米；

（五）具体构造做法，由乙方深化设计，要求整个屋面改造完成后，钢构件骨架及彩钢夹心瓦屋面牢固可靠；瓦面平整，行列整齐，搭接紧密，檐口平直，大面及细部均没有渗漏和雨水倒灌现象，屋面防水等要达到工程验收标准；

（六）由于施工为职工宿舍，所以要求整个施工过程要做好与所住职工的沟通协调工作，做好所住职工场所内的安全及物资保护措施，并将对所住职工造成的影响减至最低

（七）工程保修期:建筑装修工程贰年；防水工程伍年。

（八）工期要求60日历天。

- 工程其它要求：

（一）工期按完成报价范围内全部工程施工的时间要求不超过   60  日历天。

（二）施工方必须保证改造工程顺利、按期完成。施工合同签订前中标单位需交纳  ￥30000元   （人民币）履约保证金，工程按工期要求顺利完工后保证金在十五个工作日内全额无息返还。因施工方不能按工期要求完成或中途被责令停工、拆除、复原等，保证金将全额扣除，建设方并有权向施工方追讨由此引致的经济损失。

（三）保修期：主体及装修工程保修期为2年，防水工程保修期为5年。

（四）报价单位接到中价通知书后十五天内必须按招标单位公布的条款与询价单位签订施工合同，否则做自动弃权处理，并没收投标保证金。

- 采用方式

（一）本工程投标按工程量清单报价,本工程的拦标价为：  ￥373000.00  元；投标价超过招标拦标价的投标文件将被拒绝。

（二）本工程按文件规定包工期、包工、包料、包质量、包安全文明措施及无搬迁补工等的方式进行施工。

（三）结算时，本工程按中标人总报价大包干进行结算(工程量增减不作调整)。如有超出工程量清单范围的新增加工程项目，工程量按实计算；其综合单价计算方法按广东省相关专业的计价办法和通则执行，套用2010年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》和2012年《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》。人工费、材料费参考当期的《广州建设工程造价信息》、《广州地区建设工程材料厂商价格》进行调整。造价下浮10%。

本合同的措施费按包干计算，不管工程项目或工程量发生变化，其措施费都不再进行调整。

（本工程是发包方提供施工用水水源接入点，所有施工机械包方自带，临时设施由施工方自搭）。

- 工程质量标准和使用材料要求

（一）质量控制标准按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业施工质量验收规范验收。

（二）所有材料要有产品合格证。

- 投标书编制要求

（一）报价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

（二）企业法定代表人资格证明及法定代表人签名或盖章的参加本项目工程的对受托人的有效授权书。

（三）文件中要报价单位资质证书（要求房屋建筑三级或三级以上）、营业执照的复印件、税务登记证的复印件。

（四）工程量清单与计价表。

（五）施工组织设计。

（六）工程业绩清单（本企业2014年度至2016年度在广州地区完成同类工程的名称、面积、金额，并附上施工合同及验收报告复印件）

（七）无不良记录。

（八）所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。

（九）上述文件订装成册，正本一份副本二份（一式三份）

- 评价、定价原则

（一）以综合评分的方式定标，以得分最高者为第一中标人，次之为第二中标人，如此类推；

（二）施工组织设计（施工方案）要求合理、响应招标文件提出的施工技术要求；

（三）工程造价要求在合理的范围内，以最优惠的价格报价；

（四）综合考虑施工组织设计和业绩；

（五）报价人不得互相串通投标，不得以行贿的手段谋取中标，不得以其他人的名义或其他方式弄虚作假骗取中标。一经查出，将取消资格并追究投报价人的责任。

- 招投标时间按排

（一）有意向投标人于2017年11月13日下午17：00分前到广州市同福西路南岸通渠横2号广州新联泰染织实业有限公司综合部提交初步资料领取招标文件（提交企业资质复印件及投标联系人），同时向投标方收取2000元（人民币）的投标保证金。于2017年11月14日下午14：30分到现场勘察等。

（二）2017年11月13日下午17：00分接受投标人书面答疑，并三天内回复。

（三）2017年11月22日下午17：00分前提交投标书（地址：广州市同福西路南岸通渠横2号广州新联泰染织实业有限公司综合部），截止投标两天内进行开标、评标。

（四）中标通知书在开标后三个工作日内发出。

（五）联系方式：

资料收集联系人：何婉珊 84439229

现场勘测联系人：冯国辉 手机13602706308；

广州新联泰染织实业有限公司

2017年10月20日