广州市合益物业管理有限公司

询价信息

（穗合益询价公告〔2017〕12号）

我司现有南边路6号厂区首期厂房屋面结构性维修项目面向社会公开询价。公开邀请符合条件的单位在规定时间内提交相应的询价文件，并欢迎现场勘测。

一、项目信息

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南边路6号厂区首期厂房屋面结构性维修项目 | 南边路6号 |  |

二、文件接收截止时间：2017年9月25日

三、询价文件（以下文件资料加盖公章，装入大信封密封好并加盖骑缝公章）：

（一）企业营业执照复印件（加盖公章）

（二）法人身份证复印件（加盖公章）

（三）资质证书复印件（加盖公章）

（四）报价方案

（五）联系人及联系电话

（六）邮箱地址

附件：南边路6号厂区首期厂房屋面结构性维修项目

询价单位：广州市合益物业管理有限公司

资料收集地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房

资料收集联系人：罗丽清，联系电话：83348898-2911,13602459132

现场勘测联系人：李伟俊，联系电话：83348898-1606,13719090013

附件：

南边路6号厂区首期厂房屋面结构性

维修项目

询

价

文

件

询价单位：广州市合益物业管理有限公司

2017年9月5日

- 综合说明

1、询价单位：广州市合益物业管理有限公司

2、项目名称：南边路6号厂区首期厂房屋面结构性维修改造工程

3、建设地点：南边路6号

4、建设规模：7座厂房

5、工程类别：屋面维修

- 工程涉及的专业：房屋建筑

二、工程内容及现场施工条件

| 序号 | 项目名称 | 维修面积（㎡） | 主要维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除危险屋面 | 230 | 拆除危险屋面 |
| 2 | 大门旁消防工具房及雨棚加固维修 | 34 | 1、拆除原有铁皮瓦34㎡； 2、屋面安装镀锌铁皮瓦34㎡； 3、屋面瓦打防水结构胶 |
| 3 | 高压电房屋面防水补漏 | 57 | 1、人工拆除屋面隔热砖43㎡； 2、人工开凿裂缝楼板并灌浆11米； 3、修补屋面损坏隔热砖24㎡；4、屋面刷涂防水层、贴防水卷材及砂浆保护层43㎡。 |
| 4 | 低压电房屋面防水补漏 | 46 | 1、人工拆除屋面隔热砖46㎡； 2、人工开凿裂缝楼板并灌浆10米； 3、屋面刷涂防水层、贴防水卷材及砂浆保护层46㎡。 |
| 5 | 厂房结构性屋面防水补漏（C104） | 132 | 1、拆除建筑物内原有石膏板天花94㎡； 2、拆除屋面损坏石棉瓦132㎡； 3、拆除局部损坏框架并加固维修1项； 4、安装镀锌铁皮瓦面及瓦面交接处打防水结构胶132㎡。 |
| 6 | 厂房结构性屋面防水补漏（C105） | 219 | 1、拆除屋面损坏石棉瓦219㎡； 2、拆除局部损坏框架并加固维修1项； 3、安装镀锌铁皮瓦面及瓦面交接处打防水结构胶219㎡。 |
| 7 | 厂房结构性屋面防水补漏（C119） | 113 | 1、拆除屋面损坏石棉瓦及升铁皮113㎡； 2、安装镀锌铁皮瓦面及瓦面交接处打防水结构胶113㎡。 |

三、工程的要求：

1、工期按完成报价范围内全部工程施工的时间要求不超过30日历天。

2、施工方必须负责与城管、街道、交通等政府部门的协调沟通工作，保证改造工程顺利、按期完成。施工合同签订前中价单位需交纳￥20000元（人民币）保证金，保证工程施工期间不受政府部门干预，发生停工、拆除、复原等问题，工程按工期要求顺利完工后保证金在五个工作日内全额无息返还。因施工方未能完成与政府相关部门协调沟通工作，造成工程不能按工期要求完成或中途被责令停工、拆除、复原等，保证金将全额扣除，建设方并有权向施工方追讨由此引致的经济损失。

3、保修期：基础工程、主体结构工程保修期壹年；电气管线、给排水管道、机电设备安装工程保修期壹年。

4、报价单位接到中价通知书后三天内必须按询价单位公布的条款与询价单位签订施工合同，否则做自动弃权处理。

- 询价采用方式

1、本工程按文件规定包工期、包工、包料、包质量、包安全文明施工的方式进行施工。

2、结算时，工程量在询价报价范围内的子目，按询价报价计算（所有计费、工资价差、材料价差均按询价报价）。询价报价有计算，但实际没有发生或小于询价的子目工程量应扣减。超出询价报价范围的工程量按2012年《广东省建筑工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、建设工程造价部门在施工期间颁发并适合当期使用的建设工程结算相关文件及当期广州市《建设工程材料指导价格》计算。子目套用必须按2012年《广东省建筑工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》中说明规定，并参考建设银行广东省分行的建设工程预算审核报告书，收费标准按三级计算（本工程是发包方提供施工用水水源接入点，所有施工机械包方自带，临时设施由施工方自搭）。如双方发生争议，应以建设银行广东省分行的建设工程预算审核报告书为准。

3、施工期间，超出报价的工程量，在施工前承包方应按本文件第四条第3点超出报价范围的工程量的结算标准编制工程预算，预算书待发包方批准后方可施工。

五、工程质量标准和使用材料要求

1、质量控制标准按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业施工质量验收规范验收。

- 所有材料要有产品合格证。

六、对询价书的编制要求

1、询价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

2、企业法定代表人资格证明及法定代表人签名或盖章的参加本项目工程的对受托人的有效授权书。

3、文件中要报价单位资质证书（要求房屋建筑总承包三级或三级以上）、营业执照的复印件、税务登记证的复印件。

4、工程预算书和工程报价单。

5、施工方案。

6、工程业绩清单（本企业2014年度至2016年度在广州地区完成同类工程的名称、面积、金额，并附上施工合同及验收报告复印件）

7、不良记录。

8、所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。

七、评价、定价原则

1、以综合评分的方式定标。

2、施工方案要求合理。

3、工程造价要求在合理的范围内，以最优惠的价格报价。

4、综合考虑资质和业绩。

公司

年  月  日